# 9  固体废物环境影响分析

## 9.1 固体废物处置原则

为防止固体废物污染环境，保障人体健康，对固体废物的处置首先考虑合理使用资源，充分回收，尽可能减少固体废物产生量，其次考虑对其安全、合理、卫生的处置，以最经济和可靠的方式将废物量最小化、无害化和资源化，最大限度降低对环境的不利影响。

## 9.2 固体废物产生情况

本项目产生的固体废弃物主要为水泥窑窑尾除尘器收集的窑灰、飞灰仓收集的粉尘、与处理车间滤渣、废活性炭、污水处理设施产生的污泥、生活垃圾等。

固体废物产生情况见表9.1-1。

表9.1-1  本工程固体废物产生情况

| 序号 | 固体废物来源 | 种类 | 主要成份 | 废物性质 | 产生量(t/a) | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥窑（除尘器） | 窑灰 | 粉尘 | HW18 | 3960 | 返回入窑 |
| 2 | 飞灰仓（除尘器） | 粉尘 | 重金属等 | HW18 | 9.31 | 返回飞灰仓 |
| 3 | 预处理车间 | 滤渣 | 有机物、重金属 | HW49 | 4.2 | 送至半固态处置系统，后随其入窑焚烧 |
| 4 | 旁路放风系统 | 含氯粉尘 | 有害元素碱、氯等产生的氯类结晶体 | HW18 | 259.5 | 按一定比例定量调配到水泥熟料 |
| 5 | 地埋式污水处理设施 | 污泥 | 有机物等 | 一般废物 | 8.5 | 定期用于厂内绿化带施肥 |
| 6 | 活性炭除臭系统 | 废活性炭 | 废活性炭 | HW49 | 3 | 送至水泥窑焚烧处置 |
| 7 | 办公 | 生产垃圾 | 生活垃圾 | 一般废物 | 24.09 | 环卫部门清运 |
| 合计 | 4268.6 |  |

从上表可以看出，本项目固废产量为4268.6t/a。其中水泥窑（除尘器）产生的窑灰返回入窑；飞灰仓（除尘器）收集的粉尘返回飞灰仓；预处理车间产生的滤渣送至半固态处置系统，后随其入窑焚烧；旁路放风系统产生的含氯粉尘按一定比例定量调配到水泥熟料；地埋式污水处理设施产生的污泥定期用于厂内绿化带施肥；活性炭除臭系统（应急）产生的废活性炭送至水泥窑焚烧处置。均妥善处置，不外排。

## 9.3 环境影响分析

根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012），危险废物在收集、贮存及运输过程中应注意以下内容。

### 9.3.1 危险废物收集相关要求

1、危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

2、危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

3、危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

4、在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。

5、危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：

(1)包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。

(2)性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。

(3)危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。

(4)包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。

(5)盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。

(6)危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。

6、收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。

7、危险废物收集前应进行放射性检测，如具有放射性则应按《放射性废物管理规定》(GB14500)进行收集和处置。

### 9.3.2 危险废物贮存相关要求

1、贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

2、贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。

3、废弃危险化学品贮存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。

4、危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。

5、危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）附录C执行。具体见图9.3-1。

图9.3-1  危险废物出入库交界记录示意图

6、危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性设置标志。

7、危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。

### 9.3.3 危险废物运输相关要求

1、危险废物运输应持有危险废物经营许可证并按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

2、危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)、JT617以及JT618执行；危险废物铁路运输应按《铁路危险货物运输管理规则》(铁运[2006]79号)规定执行；危险废物水路运输应按《水路危险货物运输规则》(交通部令[1996年]第10号)规定执行。

3、废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。

4、运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上设置标志。

5、危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。

6、危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：

(1)卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。

(2)卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

(3)危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。

由工程分析可知，本项目产生的危废暂存于危废暂存间内，飞灰和其他物料的输送均在密闭设备中进行。通过以上措施，可以有效的减少扬尘的产生，对周围大气环境影响较小。整个过程严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求执行，对周围环境产生不利影响较小。

综上所述，本项目窑灰、粉尘和滤渣等固废可以做到安全处理，满足环境保护设计及相关法规的要求，可以最大限度减轻对周围环境的影响。